## Slide 1
纳米技术及纳米机器人的
应用和现状
汇报人：马锦龙

## Slide 2
目 录
01
研究背景与发展历程
02
微纳操作技术应用现状
03
当前面临的核心问题
04
未来展望与深度思考
2

## Slide 3
01
01
研究背景与发展历程

## Slide 4
微纳技术三大发展阶段
20世纪60-90年代初
理论萌芽与静态操控阶段
1959年费曼提出微观机械构想
开启微纳尺度工程研究先河
精密制造仅能完成微米级简易结构
工艺精度不足，依赖人工辅助
20世纪90年代-21世纪初
结构成型与主动驱动阶段
高精度光刻、微蚀刻、激光微加工
柔性机构设计理念首次落地
规避刚性结构作业冲击问题
压电、静电驱动实现纳米级分辨率
21世纪10年代至今
智能融合与多功能集成阶段
微纳3D打印、异质材料一体化加工
机器视觉与智能算法融入
赋予机器人环境感知能力
石墨烯、智能水凝胶成核心赋能
4

## Slide 5
国内外研究现状对比
国外研究优势
基础理论深厚
率先建立微纳柔顺机构核心设计理论
原创技术密集
伪刚体模型、拓扑优化等经典方法由欧美团队提出
核心器件领先
高性能压电、磁致伸缩微驱动器件具备纳米级分辨率
国内研究特色
工程化适配强
突破微构件残余应力控制、批量加工一致性等行业难题
装备自研能力突出
国产微纳加工装备实现纳米级表面精度控制
场景化应用迭代迅速
智能控制、自主规划、多机协同等领域优势明显
共性技术瓶颈
• 材料-结构-驱动协同设计体系不完善
• 柔性微机构承载能力与稳定性矛盾突出
• 纳米材料成型一致性、界面结合强度偏低
5

## Slide 6
02
02
微纳操作技术应用现状

## Slide 7
机械制造领域应用
探针针尖纳米通道刻划建模仿真
分子动力学仿真实现探针与工件
原子交互过程可视化
多尺度耦合仿真兼顾微观原子
变形与宏观应力场计算
现存问题：仿真模型基于理想
工况假设，与试验偏差较大
微纳加工试验验证
国外试验体系完备，率先实现
单原子层极限刻划
国内试验聚焦工程痛点，
优化工艺参数组合
行业痛点：试验数据标准
化程度低，统一工艺标准缺失
微纳装配检测系统集成
创新设计多自由度柔性执行
机构，运动分辨率达纳米级
攻克高精度微驱动、微力传感、
姿态调控等核心技术
现存短板：高端传感芯片、
核心探针部件部分依赖进口
7

## Slide 8
柔性机构与精密驱动应用
仿真技术突破
• 攻克几何、材料、接触非线性仿真难题
• 引入加工残余应力、装配误差、环境扰动等实际干扰因素
• 构建"力-电-热-结构"协同仿真体系
• 精准预判设备定位偏差
精度指标
运动行程：毫米级 → 纳米级 | 定位精度：纳米级 | 力控精度：微牛顿级
现存问题：仿真模型与真实服役工况适配性不足
系统结构开发
• 从单自由度柔性铰链迭代至多自由度并联
• 自主研发复合型柔性铰链、对称式柔性导向
• 复合柔性构型 + 多维并联柔性平台
国内外对比
国外
国内
现存问题：高端核心部件国产化稳定性欠缺，多自由度耦合驱动误差难以消除
8

## Slide 9
纳米材料技术应用
多尺度建模仿真
分子动力学仿真精准解析材料拉伸、
弯曲、界面脱粘等微观机理
从单一材料线弹性仿真迭代至多材料、
多场耦合多尺度仿真体系
四大应用体系
结构增强
功能驱动
界面改性
精准传感
提升柔性构件抗疲劳与形变稳定性
纳米压电、MXene驱动传感一体化
优化涂层工艺降低微尺度磨损
实现驱动、感知、操作一体化
技术瓶颈
高端纳米薄膜制备工艺、复杂异形
结构成型精度不足
极端工况下材料性能衰减明显
国内外对比
国外
高端定制化技术优势显著，极限性能领先
国内
工程化、产业化落地优势突出，性价比高
9

## Slide 10
03
03
当前面临的核心问题

## Slide 11
纳米复合材料与半导体加工难题
纳米复合材料问题
分散困难
纳米颗粒表面能极高，在熔融基体中极易团聚
团聚后果
结块处变成材料最脆弱的"断裂点"，强度不升反降
回收难题
纳米颗粒与基体极难分离，大多只能降级使用或焚烧
半导体加工难题
物理瓶颈
量子隧穿效应导致芯片严重漏电和发热
设备局限
ASML极紫外光刻机售价数亿美元，极度耗电
良率挑战
微纳米级灰尘即可导致整片晶圆报废
两大领域均面临：纳米级尺度下的物理极限与工程成本双重约束
11

## Slide 12
纳米涂层与纺织领域问题
高性能纳米涂料（建材 / 船舶）
耐久性差
纳米涂层仅几十至几百纳米厚，物理强度先天不足
环境侵蚀
大风沙尘刮擦、酸雨腐蚀、紫外线照射迅速破坏微观结构
维护成本高
汽车纳米隐形车衣或玻璃自清洁涂层1-2年后局部失效
纺织服装业
结合不牢
纳米颗粒"粘"在纤维表面而非长在内部
洗涤流失
洗衣机搅拌和洗衣粉化学作用下大量脱落
环境风险
纳米银进入污水系统，杀死有益细菌，破坏生态平衡
健康隐患
极微小纳米颗粒可能通过皮肤毛孔进入人体循环
12

## Slide 13
机械加工与医疗领域挑战
机械加工刀具
界面剥离
纳米涂层与硬质合金刀基体交界处产生巨大剪切应力
高温失效
切削温度突破1000°C时，纳米结构发生再结晶或退火
医疗领域纳米机器人核心问题
动力供应
传统电池无法缩放至纳米体积，外部驱动信号在深层组织衰减
流体阻力
低雷诺数环境下，血液黏稠度如同厚重蜂蜜
靶向识别
免疫系统清除、材料毒性、代谢难题未解
通信反馈
无法安装天线或传感器，只能"半盲操"
13

## Slide 14
三大行业痛点总结
制造昂贵
需要极高纯度的原料
昂贵的真空、精密控制设备
质控成本高昂，通常只能
抽检或等出厂后发现次品
微观完美，宏观脆弱
纳米尺度下完美的物理特性
在复杂宏观环境中极易失效
检测极其困难
纳米尺度缺陷难以检测
实时检测难
工厂流水线很难实时检测
几纳米厚的涂层是否均匀
纳米产业的核心矛盾：原子级精度追求 vs 工程化成本现实
14

## Slide 15
04
04
未来展望与深度思考

## Slide 16
纳米技术的核心价值
核心价值体现
当材料被浓缩至纳米尺度，量子效应占据主导
展现出宏观状态下完全不具备的独特性质
结构与性能的飞跃
极高强度、极强催化活性、优异导电隔热
多学科深度交叉
物理、化学、生物、微电子和材料科学的交汇
已实现的产业化应用
智能手机芯片
汽车轻量化
自清洁涂层
防臭抗菌面料
纳米技术 = 在材料本征尺度上重新定义性能
宏观世界中相互矛盾的材料属性 — 强度与韧性、导电与隔热、
硬度与弹性 — 在纳米尺度下可以实现统一与协同优化
它是凝聚态物理、量子力学、微纳米力学和材料科学深度交叉的制高点
16

## Slide 17
未来三大颠覆性领域
医疗领域的"精准革命"
智能靶向给药
识别特定癌细胞标志物，实现
"零副作用"治愈癌症
体内实时监测
纳米传感器网络在疾病发生前
数月甚至数秒内发出预警
人工器官与组织工程
纳米级3D打印完美模拟人体
细胞外基质
能源与环境的"绿色解药"
下一代高效能源
太阳能电池光电转换效率
突破现有极限
分子级环境治理
纳米催化剂分解塑料微粒、吸附
重金属、捕集二氧化碳
信息技术与人机融合
超越摩尔定律
基于二维纳米材料的光子芯片
或量子芯片
微观脑机接口
纳米电极穿过血脑屏障，实现
高分辨率神经信号读写
17

## Slide 18
深度思考：风险与治理
科学层面
微观完美与宏观脆弱的平衡：
实验室表现惊艳，
复杂现实中易失效
长期稳定性与高性价比量产
是必须跨越的鸿沟
环境与健康层面
纳米毒理学缺失：
对新型纳米颗粒在自然界循环、
食物链富集、人体内长期滞留
的毒理机制知之甚少
新型环境污染：
纳米产品普及可能对微观生态
系统造成难以逆转的破坏
社会与伦理层面
技术"平权"问题：
纳米医疗可能固化阶级鸿沟，
导致"超人类"与普通人的分裂
安全与武器化风险：
纳米技术用于制造隐蔽性极强
的生物/化学武器
发展路径建议
❶ 同步建立严密的纳米安全红线 ❷ 完善纳米毒理学基础研究 ❸ 出台全球统一的伦理监管框架
18

## Slide 19
THANK YOU
感谢聆听 · 欢迎指正